РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Структура турбокара Модель турбокара Год изготовления

Вес (без воды)

Вес (с водой)

ИНДЕКС

1- РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ		стр. 3

2- РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		стр. 3

- УКАЗАНИЯ ПО ВЫГРУЗКЕ		стр. 4

- УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ		стр. 5

5- СБОРКА		стр. 5

6-	УКАЗАНИЯ ПО ОРОШЕНИЮ:

Установка	  	стр. 7

7-	УКАЗАНИЯ ПО ОРОШЕНИЮ:

Пуск и использование		стр. 8

8- ИНСТРУКЦИИ ПО НАЛАДКЕ		стр. 10

9- НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ		стр. 11

10-ОБСЛУЖИВАНИЕ		стр. 11

11-ХРАНЕНИЕ		стр. 13

12- КАЛИБРОВКА ЦИФРОВОГО СЧЕТЧИКА		стр. 13

13- ГАРАНТИЯ		стр. 14

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН (копия пользователя)

ТУРБОКАР МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

ДАТА ДОСТАВКИ

КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ

ПРОДАВЕЦ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН (

ТУРБОКАР МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

ДАТА ДОСТАВКИ

КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ

ПРОДАВЕЦ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

15

ГАРАНТИЯ

1) Компания  ldrofoglia предоставляет гарантию на:

- 3 года со дня поставки заказчику на все деревянные детали;

- 3 года со дня поставки заказчику на полиэтиленовый шланг;

- 6 месяцев со дня поставки заказчику или на первый ирригационный сезон на все механические части.

2) 	Гарантия компании Idrofoglia распространяется только на дефектные части 
Гарантия не охватывает:

- Дорожные расходы;

- Расходы по работе, требуемой для замены;

- Затраты по передаче.

3)	На требуемые по гарантии запасные части в любом случае будут выписываться счета. Только по получении дефектной детали и после проверки дефекта ldrofoglia будет обеспечивать кредитовое авизо покупателю.

4)	Запрос по гарантии должен быть отправлен покупателем по факсу с указанием:

- заводского номера машины;

- модели;

- обнаруженного дефекта.

5)	Гарантия недействительна, если:

- покупатель изменяет или останавливает платежи или коммерческие действия, согласованные ранее;

- истекли сроки, указанные в параграфе "1";

- покупатель не выслал компании ldrofoglia правильно составленный гарантийный купон 
в течение 8 дней (для Италии) или импортеру (для других стран);

- будут обнаружены повреждения, вызванные небрежностью или несоблюдением указаний и технических рекомендаций, содержащихся в данном руководстве;

- будут обнаружены признаки переделок или модификаций машины, которые могут негативно отразиться на ее работе;

- дефектные части не возвращены в течение 15 дней после замены.

14

1 - РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1	Агрегат сконструирован и изготовлен для орошения сельскохозяйственных площадей любого типа, спортивных площадок, парков, теплиц.

Если машина оборудована устройством для разматывания шланга, ее также можно использовать для разливания жидких масс.

1.2	Запрещается :

производить изменения, модификации и регулировки (не разрешенные оператору) машин или их частей, которые могут повлиять на условия безопасности агрегатов.

- Оператор должен пользоваться защитной спецодеждой, такими как защитный шлем, перчатки, защитную обувь, наушники (если машина управляется двигателем). Категорически запрещается носить галстук, шарф и одежду со свисающими деталями любого типа.

- Машина может эксплуатироваться не более, чем одним лицом.

- Машину могут эксплуатировать лица, прочитавшие данное руководство и готовы следовать указаниям, содержащимся в нем.

- Вся информация, имеющаяся на металлической пластинке необходима для идентификации машины и недопущения ошибок при поставке запасных частей.

2 - РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение 1 для:

- Прицепления трактора к машине или/и отцепления от нее ;

- Снятия и/или вставления шарнирных пальцев.

Положение 2 для:

- Подготовки машины к втягиванию или вытягиванию РЕ-шланга;

- Пуска гидравлического насоса для поднятия или опускания подъемника тележки;

- Регулирования скорости вытягивания РЕ-шланга.

Положение 3 для:

- Вкапывания или извлечения стоек в землю/из земли;

- Присоединения или отсоединения дождевальной установки;

3

3 – УКАЗАНИЯ ПО ВЫГРУЗКЕ

Операции по выгрузке включают действия, производимые при доставке машины или в случаях, когда она транспортируются грузовым автомобилем или на трейлере

3.1	Разгрузка производится с помощью соответствующих кранов или такелажа, соответствующих весу машины:

- Наложить соответствующие подъемные ремни "A" вокруг оси барабана, как показано на рис. ниже;

- Поднять машину на 10 см от уровня пола грузовика или прицепа и медленно опустить ее на землю;

- Убрать подъемные ремни "A".

- При использовании вилочного погрузчика: подвести погрузчик под нижнюю часть шасси и, стараясь не раскачивать машину, аккуратно приподнять и положить ее на землю.

- При наличии трактора:

- Приблизить грузовик/трейлер  вплотную к погрузочной платформе такой же высоты или установить спускные лотки, если они имеются на грузовике/прицепе;

- Прицепить машину крюком к трактору и выгрузить ее с минимальной скоростью.

A: Проверять после каждых трех орошений;

B: Проверять после каждых 20 орошений;

C: Проверять в начале/конце сезона.

11 - ХРАНЕНИЕ

Если в течение зимы машина будет хранится на открытом воздухе или в холодном помещении (при температуре -5 -10 C°), рекомендуется:

11.1	Частично удалить воду из полиэтиленового шланга, пользуясь следующими инструкциями:

- Вытянуть полиэтиленовый шланг на одну треть;

- Снять колпачок с тележки (где это возможно);

- Втянуть полиэтиленовый шланг с помощью привода отбора мощности;

P.N. Также возможно удалить воду с помощью сжатого воздуха. Закачать сжатый воздух ( 3/4 бар) внутрь полиэтиленового шланга

- Удалить воду из турбины, открыв находящийся на ней клапан;

- Разбрызгать  смесь масла и газойля для лучшей сохранности окраски машины.

12 – КАЛИБРОВКА ЦИФРОВОГО СЧЕТЧИКА

При замене старой батареи на новую необходима тарировка счетчика, см. пункты, приведенные ниже:

- Установить новую батарею;

- Нажать маленькую заднюю кнопку, расположенную на счетчике, до получения надписи RESET;

- Нажать красную кнопку до появления на дисплее 4-значного числа;

- Нажимать повторно желтую кнопку, а затем, начиная с первой правой цифры, преобразовать в цифровой вид код, изображенный на счетчике; цифры должны вводиться в память по одной при каждом нажатии красной кнопки;

- Постоянным нажатием красной кнопки добиться появления главного меню (на дисплее появится 3 "0").

Теперь счетчик готов к работе, и скорость  будет отмечаться в метрах в час (м/час).

13

| ПОЗ. | ОПИСАНИЕ A | B | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить уровень масла на коробке передач | X | X |
| 2 | Смазка поворотного механизма |  | X |
| 3 | Смазка механизма подъемного устройства |  | X |
| 4 | Смазка входного уплотнения на барабане (впуск воды на барабане) | X | X |
| 5 | Смазка опорного подшипника барабана | X | X |
| 6 | Смазка цепи направляющего винта | X | X |
| 7 | Смазка наружной окружности шестерни | X | X |
| 8 | Смазка дождевального пистолета (см. руководство пользователя пистолетом) |  |  |
| 9 | Смазка подшипников колес тележки | X | X |
| 10 | Смазка подшипников направляющего винта, направляющего блока и опоры | X | X |
| 11 | Смазка подшипников колес машины | X | X |
| 12 | Проверка давления в шинах | X | X |

4 - УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка включает движение или буксирование машины с помощью трактора. Транспортировка производится:

-	при максимальной скорости, в случае неровной дороги скорость должна быть уменьшена во избежание опасной для машины потери равновесия;

-	на дорогах, где максимальная величина поперечного уклона составляет 15 град. а максимального продольного уклона – 30 град.

5-СБОРКА

В случаях, когда машина поставляется со снятым подъемником тележки и/ил тележкой и/или буксировочным приспособлением, сборка производится следующим образом:

5.1 Установка колес:

- Вставить цапфу колеса в ось, как показано на чертеже, приведенным ниже и закрутить крепежные болты;

- Надеть колеса.

5.2 Монтаж дождевальной тележки:

5.2.1          Вытянуть ( см. Указания с 7.2 по 7.6 ) два метра  полиэтиленового шланга так чтобы обеспечить положение выталкивающего прилива"A" в соответствие с шипом;

5.2.2	           Уложить полиэтиленовый шланг в вилку «В», затем присоединить шланг к тележке.

5.3 Установка подъемника тележки и ножек стоек:

- Установить скобу "C" подъемника тележки;

- Установить обе ножки стоек "D";

- Установить подъемник "E" тележки;

- Установить направляющие трубки для ножек стоек "F";

- Пользуясь винтом "G" отрегулировать высоту подъемника тележки

- так, чтобы между ним и крюком тележки было расстояние в 20-25 см.

9- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ПРИМЕНЕНИИ

- Не вытягивать полиэтиленовый шланг параллельно канавам ближе, чем 5 м от них.

- Следует подкладывать деревянные бруски (через каждые 10-15 м) под разложенный полиэтиленовый шланг, прежде чем сматывать его на грязном грунте;

- Никогда не оставлять ручку в коробке отбора мощности;

- Не допускается использовать машину в транспортном потоке;

- Остерегайтесь контакта водяной струи с электропроводами;

- Во время движения запрещается залезать или садиться на машину;

- После вытягивания не оставляйте полиэтиленовый шланг на земле в течение длительного времени, так как возможно явление застревания, если это невозможно, следует протянуть веревку по всей длине;

- После осуществления зацепления  проконтролируйте сматывание полиэтиленового шланга и убедитесь, что машина закреплена на земле и не перемещается, в противном случае воткните ножки стоек в землю.

- Если полиэтиленовый шланг используется частично:

A)	Вытягивать полиэтиленовый шланг аккуратно, так чтобы избежать ослабление оставшейся части шланга в барабане.   Рекомендуется вытягивать его с малой скоростью, останавливая постепенно;

B)	Проводить орошение периодически, вытягивая полиэтиленовый шланг по меньшей мере на 80-90% его общей длины.

10- ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание включает все операции, необходимые для качественной работы и длительного срока службы машины.

Все операции должны проводиться периодически согласно приведенным чертежам и графику.

11

7.15 Удалить стопорный штифт "A" из его гнезда и с помощью гидравлического насоса "B" убрать стойки "C"; тележка "D" поднимется автоматически; если нужно изменить высоту поднятия тележки от земли, следует передвинуть штифт    "E", а затем установить на место стопорный штифт "A";

5.4 Сборка нижней рамы:

5.4.1 Поместить верхнюю раму поверх нижней и затем завернуть винты поворотной площадки.

6 – УКАЗАНИЯ ПО ОРОШЕНИЮ : установка

- Отбуксировать машину трактором в рабочую зону, следя за тем, чтобы
участок был ровным, если это не так, создать соответствующую площадку;

- Положить центральную ножку стойки, отцепить трактор и положить две ножки рядом с буксировочной штангой;

- Вынуть два стопорных штифта барабана из их гнезд и соблюдая осторожность, приступить к вращению шлангового  барабана до требуемого положения (РЕ-шланг должен быть параллелен направлению шланга);

- Установить один из стопорных штифтов на его место;

- Закрепить машину на земле :

- Пользуясь гидравлическим насосом "A", опустить подъемное устройство "B" так, чтобы тележки и ножки стоек "C" вошли по возможности глубже в землю, чтобы тележка "D" самостоятельно отцепилась от подъемного устройства "B";

- Следить, чтобы расстояние между ними было по-прежнему 20-25 см;

- Установить стопорный штифт "E" на его место.

7.16 Установить верхние поворотные опоры снова в транспортное положение.

8 – ИНСТРУКЦИИ ПО НАЛАДКЕ

8.1	Регулировка скорости производится с помощью клапана с ручным управлением.

8.1.1  Путем вывинчивания ручки "F" и перемещения рычага "G" возможно изменить скорость во время орошения;

8.2	Регулирование скорости с помощью  ручного механизма, расположенного на коробке передач (БЕЗ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ):

- Передвинуть рычаг передачи "H" из имеющегося положения в требуемое;

- Если эта операция трудновыполнима при работе с несинхронизированной передачей, рекомендуется слегка повернуть шестерни с помощью лебедки "L" и, тем временем, повторить операцию "8.2.1".

7 – УКАЗАНИЯ ПО ОРОШЕНИЮ: Пуск и использование

- Присоединить один конец подающего шланга "A"  к источнику воды следя за тем, чтобы крюки соединения были задействованы;

- Слегка притормозить коробку передач с помощью тормоза "C";

- Убедиться, что рычаг управления  "B" находится в положении "0" (ноль);

- Отсоединить тормоз "D" наружной окружности шестерни;

- Переместить трактор вправо для зацепления дождевальной тележки с помощью имеющейся на нем тяговой цепи.

- Начать вытягивание РЕ-шланга со скоростью не выше 3 км/час и соблюдая при этом прямизну движения и постоянство скорости, сохраняя ее до конца участка.  Уменьшить скорость на последних 25 м. Если длина участка превышает длину РЕ-шланга, оставить 1.5-2.0 витка шланга на барабане. Важно, чтобы первое орошение было произведено при вытягивании полиэтиленового шланга по меньшей мере на 80-90% всей его длины, а сматывание - в процессе орошения.

- Следить, чтобы угол орошения спринклера соответствовал желаемому. Если этого не происходит, отрегулировать его, пользуясь соответствующими приспособлениями на спринклере (без воды);

- Запустить насос или открыть клапан между  водопроводом и подающим шлангом,  заливая воду в машину медленно, пока вода не начнет выливаться из пистолета. После этого установите требуемый уровень давления воды (3.5 - .8.0 бар при диаметре от 0.40 до 0.70 и 4.0-10.0 бар при диаметре от 0.75 до 0.140).

- Как только начнется втягивание полиэтиленового шланга, следует проверить, плотность намотки колец шланга, оставшегося в барабане;

- Для контроля скорости втягивания машины следует проверить счетчик оборотов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВТЯГИВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШЛАНГА МАШИНА ЧРЕЗМЕРНО ТЕРЯЕТ СКОРОСТЬ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН "F" , КОТОРЫЙ В ДАННОМ СЛУЧАЕ РАБОТАТЕТ КАК РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ, БЫЛ ОТКРЫТ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕДВИНУТЬ РЫЧАГ "L" К НИЖНЕМУ ОТВЕРСТИЮ; ЕСЛИ МАШИНА ВО ВРЕМЯ ВТЯГИВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШЛАНГА УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ, ПЕРЕДВИНЬТЕ РЫЧАГ "L" К БОЛЕЕ ВЫССОКОМУ ОТВЕРСТИЮ

- К концу процесса орошения скоба, установленная на полиэтиленовом шланге, обеспечит отсоединение коробки передач. .

- Выключить насос и/или закрыть клапан между водопроводом и подающим шлангом;

7.15Удалить стопорный штифт "A" из его гнезда и с помощью гидравлического насоса "B" убрать стойки "C"; тележка "D" поднимется автоматически; если нужно изменить высоту поднятия тележки от земли, следует передвинуть штифт    "E", а затем установить на место стопорный штифт "A";

9